Задача № 2, 11 клас. Нехай маса мавпи m, а момент інерції барабана I. Коли мавпа рухається разом з барабаном, механічну енергію системи можна записати у вигляді

,

де ( - кут відхилення від положення стійкої рівноваги, а  - кутова швидкість. За малих значень (  отримаємо

.

Звідси частота малих коливань

.                       				 (1)

Утримуватися в точці В мавпочка може тоді, коли реакція барабана дорівнює mg. У свою чергу, барабан розкручуватиметься з кутовим прискоренням ε.

Згідно основного рівняння динаміки обертального руху

.                               				 (2)

За час t барабан розвине кутову швидкість

.                   					 (3)

Мавпі достатньо вхопитися за щабель, і вона з барабаном рухатимуться як одне ціле за годинниковою стрілкою з кутовою швидкістю ω1. Згідно закону збереження моменту імпульсу

.                 					  (4)

Звідси

.    					 (5)

Щоб мавпа могла піднятися до рівня точки С, згідно закону збереження енергії має виконуватись умова

.             					  (6)

Тоді

.                       					 (7)

Враховуючи (1), маємо

.                              					  (8)

Підставивши (8) в (5), одержимо

.